Видеорегистратор MDR 8210

( X и модификации)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ver 2.0

Советы по установке и безопасности

Введение

В руководстве речь идет об особенностях и характеристиках автомобильного видеорегистратора, совмещенного с 4 камерами.

В руководстве описываются функции, назначение разъемов на задней панели, интерфейс  и операции пользователя.

Примечание:

В  этом  руководстве  могут содержаться опечатки  и  неточности, которые  будут обновляться  без уведомления, новое содержание будет добавлено в следующем издании инструкции пользователя.

- Эксплуатация

- Чтобы продлить срок службы оборудования, установите оборудование в той части транспортного средства, которое наименее подвержено тряске;

- Для обеспечения нормальной температуры устройства необходимо избегать плохо вентилируемого места в транспорте (например, багажника транспортного средства).

- Аппарат должен быть установлен горизонтально. При установке устройства, пожалуйста, обратите внимание на защиту от влаги, а также держите устройство в таком положении, чтобы предотвратить падение и повреждение оборудования.

Для обеспечения безопасного использования, камеры, провод, сам видеорегистратор и другие аксессуары следует размещать в местах, где пассажиры и водители не смогут соприкасаться с ними.

- Избегайте контакта устройства с электрическим током и огнем.

- Это устройство использует источник питания постоянного тока 8-36 В. Пожалуйста, обратите внимание на положительный и отрицательный электрод при подключении, избегайте короткого замыкания；

- При подключении к другим периферийным устройствам отключите локальный источник питания；

- Не распыляйте жидкость на устройство, чтобы не вызвать короткое замыкание внутри него；

- Не размещайте другое оборудование непосредственно на верхней части камеры；

- Не разбирайте устройство во избежание повреждений и поражения электрическим током；

## 1.Обзор продукта.

- Устройство представляет собой видеорегистратор HDD, который поддерживает аудио / видео запись и воспроизведение в режиме 4 каналов и в разрешениях 1080P / 960P / 720P / D1. В видеорегистраторе используется высокопроизводительный двухъядерный процессор ARM DSPS, встроенная операционная система Linux. Поддерживает самые передовые кодирования и декодирования H.264 в области ИТ. Поддерживаются 3G / 4G, GPS позиционирование, Wi-Fi, технология защиты от сбоев питания, технология защиты жесткого диска, технология сохранения температуры жесткого диска, конструкция предназначена именно для использования автомобилях, автобусах, спецтехники, и других транспортных средствах.

- Поддерживается кодек сжатия изображения H.264: 120 к/сек

- Поддерживает 4 канала 1080P / 960P / 720P / D1 режим аудио и видео одновременно. Максимальная поддержка 4 / 8 1080P AHD / 720P AHD / 960H одновременная запись аналоговых аудио и видео каналов.

- Встроенный модуль 3G / 4G / GPS / WiFi (дополнительно 5,8 ГГц с двумя антеннами WiFi для быстрой загрузки видео высокой четкости).

- Используя технологию патентной защиты UPS, устройство может работать от 3 до 8 секунд при отключении внешнего источника питания, чтобы предотвратить случайное повреждение видеофайла.

- Поддерживаются SD-карты памяти. Максимальная емкость - 128 ГБ

- Поддерживаются 2,5-дюймовые жесткие диски. Максимальная емкость - 2 ТБ.

- 1 интерфейс RS485, 1 интерфейс RS232.

- Источник питания постоянного тока 8V - 36V, поддерживающий выходное питание 12 В.

- Поддержка технологии сохранения температуры жесткого диска, может работать от минус 40 до  плюс 70℃.

## 2.Функции.

|  | Подпункт | Указания |
| --- | --- | --- |
| Основные функции | Видеоканал | 4 Канала видео плюс 4 канала Запись звука синхронно |
|  | Разрешение | 1080P (1920*1080), 720P (1280*960), 960H (960*576), D1 (704*576), HD1 (704*288), CIF (352*288) |
|  | Качество изображения | 0-7 уровней, 0 - самый высокий уровень |
|  | OSD | Указывает такую информацию, ​​как дата и идентификатор автомобиля |
|  | Loop Rec | Поддержка циклической записи |
|  | Режим записи | Временная запись, запись по тревоге и ручная запись |
|  | Предварительный просмотр | Поддержка 1 канального и 4 канального предварительного просмотра. Поддержка увеличения видеоизображения при срабатывании тревоги и включении видео заднего вида |
|  | Перезапись диска | Пространство предварительно распределено. Поддерживает перезапись дисков |
| Система Воспроизведения | Поиск видео | Поиск видеофайлов по времени, дню, типу |
|  | Воспроизведение | Поддержка воспроизведения от 1 до 4 каналов |
|  |  | Поддержка прямого и обратного воспроизведения со скоростью: x2, x4, x8, x16 |
|  |  | Поддержка поиска по месту сигнала тревоги и поиск по времени |
| GUI | Графический пользовательский интерфейс | Установка параметров системы с помощью пульта дистанционного управления |
| Тревога | вход | 4-канальный электрический аварийный вход дополнительно |
|  |  | Запись связи тревог \ Активный запрос внутренней связи \ Однокнопочные функции вызова телефона и т.д. |
|  | выход | Максимальная выходная мощность одноканального уровня дополнительно |
| Дополнительные функции | GPS позиционирование | Встроенный модуль GPS / BD: может синхронизировать запись информации GPS, отслеживать воспроизведение |
|  | Управления PTZ | Протокол Pelco-D 485 PTZ дистанционное / локальное управление, предустановка |
|  | Серийно дополнения | Поддержка светодиодной панели рекламы \ датчика масла \ POS \ Broadcaster автобусная станций \ автомобильных OBD и т. д. |
|  | G-сенсор | G-датчик, записывает состояние транспортного средства в реальном масштабе времени |
|  | TTS Voice вещание | поддерживает функцию голосового вещания TTS |
|  | Сеть | Может расширить модуль WIFI, поддерживать 801.2b / g / n, 801.2a / c |
|  |  | Встроенный модуль EVDO / WCDMA / TD-LTE / FDD-LTE, ect, 3G / 4G |
| Другое | ВКЛ / ВЫКЛ | Системная задержка - время включения / выключения питания; |
|  | Файловая система | Специальная система записи файлов по специальной системной технологии, эксклюзивная файловая система для автомобилей, предварительное резервирование пространства, запись 4-канального в одиночном файле, циклическое покрытие для предохранения носителя от потери файлов с высокой надежностью и высокой стабильностью |

# Параметры.

| Пункт | Параметр |
| --- | --- |
| OС | Linux |
| Язык | Русский / Английский / Китайский / другие (можно настроить) |
| Сжатие видео | H.264 |
| OSD | Указывает такую информацию, ​​как дата и идентификатор автомобиля |
| GUI | Графический пользовательский интерфейс | Настройка параметров системы с помощью пульта дистанционного управления |
| Видео | Видео вход | 4 канала 1080P AHD, разъемы авиационные, 1.0Vp-p, 75 ОМ |
|  | Видеовыход | 1 CVBS, 2Vp-p, 75, поддержка полноэкранного режима 1канала, 4каналов |
|  | Предварительный просмотр | Поддержка 1-канального и 4-канального предварительного просмотра., Поддержка ручного / Тревожного полноэкранного просмотра |
|  | Разрешение | 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 канала 1080P |
|  | Качество видео | 0-7 уровней, 0 - самый высокий уровень, 7 - самый низкий уровень |
|  | Стандарт видеопотока | ISO14496-10 |
|  | Видеостандарт | PAL: 120 к/ с, NTSC: 120 к / с, CIF: 1536Kbps ~ 128Kbps HD1/D1: 2048Kbps ~ 400Kbps 960H: 2048Kbps ~ 400Kbps 720P: 4096Kbps ~ 400Kbps 1080P:2048Kbps ~ 8192Kbps |
|  | Режим записи | По умолчанию используется автоматическая запись после включения питания. Поддерживается запись по таймеру, запись по тревоге и ручная запись. |
| Аудио | Аудиовход | 4 канала |
|  | Аудиовыход | 1канал |
|  | Сжатие | G.726 |
| Тревожный вход | 4 канала. Могут быть сконфигурированы ниже аварийного сигнала низкого уровня 1В или сигнала тревоги высокого уровня выше 5 В |
| Тревожный выход | 1 канал. Релейный выход сигнализации, выход высокого уровня 12V |
| Интерфейс связи | 1канал - RS232, 1 канал - RS485, 1 канал - RJ45, USB |
| Поддержка беспроводной передачи данных | Поддержка внутренней сети 3G / 4G, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE ... Поддержка встроенного / внешнего WIFI, совместимость с GPRS, EDGE |
| Определение места | Встроенный модуль GPS / BD, может выполнять анализ воспроизведения маршрутизации транспортного средства |
| G-сенсор | Поддержка G-сенсора |
| Хранение видеопамяти | Хранилище | HDD до 2 Тб, SD карта до 128 Гб |
|  | Обновление | Поддержка обновления через USB, автоматическое удаленное обновление OTA |
|  | Формат файла | .264 Обычный формат видео |
|  | Файловая система | Специальная файловая система FAT32 |
| Воспроизведение видео | Поиск видео | Поиск по времени записи / типу записи и т. д. |
|  | Воспроизведение | Поддержка 4 каналов Повтор / Стоп / Быстрая перемотка вперед / Быстрая назад в то же время |
|  |  | Поддержка x 2, x 4, x 8, x 16. Ускоренная перемотка вперед или назад |
| Управление безопасностью | Пользователь / Администратор 2-х уровневые пароли, блокировка экрана |
| Программное обеспечение | Воспроизведение на ПК | Воспроизведение видеофайлов со стороны ПК и анализ информации об автомобиле в файле |
|  | Управление CMS | Функции предварительного просмотра видео, загрузки GPS, загрузки сигналов тревоги, диспетчеризации центральной команды, конфигурации параметров и т. Д. Реализуются через беспроводную сеть |
| Напряжение и потребляемая мощность | Расширения серийного порта | Поддержка видов доступа к оборудованию, например, светодиодной рекламе, управлению PTZ, датчику топливного масла и т. д. |
| Рабочая среда | Управление питанием | Адаптивная входная мощность, поддержка напряжения широкого диапазона, Защита от перегрузки, перенапряжения. Защита от короткого замыкания. Поддержка настройки времени. Отсрочка выключения питания |
|  | Входное напряжение | DC: 8В ~ 36В |
| Другое | Выходное напряжение | 12В (плюс/минус 0,2 В), Максимальный ток: 2А |
|  | Защита от выключения питания | Power-off Protection UPS технология позволяет автоматически сохранять всю информация о видео при отключении питания и следить за тем, чтобы все файлы оставались не поврежденными |
|  | Потребляемая мощность | Нормальная работа＜5W Резервное состояние＜0.5W |
|  | Температура | От минус 40 до плюс 70℃ |
|  | Влажность | От 20% до 80% |
|  | Размеры | 147x167x59 мм |
|  | Вес нетто | 1060 г |

## 3.Внешний вид регистратора.

### 3. 1  Индикаторы видеорегистратора.

- 【PWR】Индикатор состояния питания. Подсветка указывает, что источник питания системы работает нормально；

- 【SD】Индикатор SD-карты. Подсветка указывает, что SD-карта работает нормально. Слот для SD-карты используется для записи видеоданных и обновления файлов конфигурации;

- 【ALM】Сигнал тревоги. Когда срабатывает аварийный сигнал, загорается индикатор;

- 【VLOSS】Когда возникает потеря видеосигнала, этот индикатор загорается;

- 【GPS】Индикатор включен, когда подключен и исправно работает GPS-модуль. Индикатор выключается, когда GPS не подключен или не работает；

- 【REC】Индикатор записи видео. Светодиодный индикатор указывает, что идет видеозапись;

- 【LOCK】Замок для защиты доступа к жесткому диску и карте памяти.

- 【SIM】Разъем для SIM-карты 3G/4G;

- 【USB】Используется для копирования видео или обновления;

- 【AV 】Порт вывода видео;

- 【IR】Вход для приема сигнала дистанционного управления.

## 3.2  Задняя панель

- 【DC8-36V】Разъем питания, красный провод подключается к источнику питания автомобиля; черный провод соединяется с отрицательным полюсом источника питания, а желтый провод – к замку зажигания автомобиля, либо через переключатель;

- 【NET】Сетевой интерфейс RJ45;

- 【I/O】Интерфейс подключения 10PIN : 4 тревожных входа, 1 тревожный выход, 1 выход заземление, 1 интерфейс RS232 (TX, RX), 1 интерфейс RS485;

- 【AV IN/OUT】Аудио и видео входы；

- 【VGA】Разъем VGA；

- 【3G/4G】Разъем 3G/4G антенны；

- 【WIFI】Разъем Wi-Fi антенны；

- 【GPS】Разъем GPS-антенны;

- 【IR】Разъем 3.5 MM для подключения выносного приемника пульта.

3.3 Аудио и видео разъемы.

## 3.4  Основные клавиши пульта ДУ.

Оборудование и установка.

Подключение GPS, 3G / 4G и Wi-Fi антенн. Антенны GPS, 3G / 4G и Wi-Fi, показанные ниже, подключаются к соответствующим разъемам задней панели видеорегистратора. Антенны должны устанавливаться таким образом, чтобы сигнал не подвергался внешним помехам.

(Данные антенны и модули установлены и поставляются в дополнительной комплектации).

GPS                           3G/4G                           WI-FI

## Подключение питания.

Видеорегистратор использует источник питания постоянного тока, рабочее напряжение: 8 - 36В.

- Используйте переключатель зажигания для управления временем

видеозаписи

Красный кабель (+) подключите к аккумулятору автомобиля, подключите черный  кабель к (-), а желтый кабель подключите к выключателю зажигания или независимому выключателю (положительному).

ВНИМАНИЕ

1. Регистратор – использует источник питания постоянного тока; Обратите внимание на соблюдение полярности при подключении.

2. Рабочее напряжение 8V ~ 36V.

3. Пожалуйста, убедитесь, что регистратор подключается напрямую к автомобилю. Не подключайтесь к генератору, мгновенное напряжение наносит вред регистартору.

4. Начальная потребляемая мощность будет превышать 30 Вт, когда видеорегистартор включиться потребление снизиться.

5. Силовые кабели должны выдерживать более 60 Вт (например, когда

выходное напряжение автомобиля составляет 12 В, силовые кабели должны выдерживать 5 А и более.

6. Кабеля должны быть защищены от внешних факторов.

7. Пожалуйста, установите плавкий предохранитель 10А рядом с положительным полюсом батареи, опасаясь короткого замыкания.

## Режим подключения входа / выхода тревоги.

Тревожный вход обычно включается  при высоком уровне, подключает  кнопку SOS, виды состояния автомобиля, такие как: торможение, поворот, открывание двери и т. д .;

Выход тревоги - это выход релейного переключателя, который может подключаться к акустооптическому сигналу тревоги, дистанционное управление маслом / электропитанием и т. д., Если для устройства с высокой мощностью необходимо подключить внешний переключатель. Диаграммы выходных сигналов тревоги:

Доступ к устройству RS232 / RS485 (по умолчанию 232).

Этот продукт обеспечивает однопоточный последовательный порт RS232 и вход 1 RS485. Пользователи могут выбирать оборудование, необходимое для датчиков, OBD, межкомнатных и других последовательных портов RS232 или RS485 в соответствии с фактическими потребностями. При установке первого внешнего оборудования линия связи линии электропередачи и поддержка портов порта ввода-вывода 10PIN должны быть хорошими, а затем принимать заднюю панель транспортного средства порта ввода-вывода MDVR 10PIN, окончательную установку внешнего оборудования и разумная проводка для зондирования.

Этот продукт может использоваться для видеонаблюдения и дистанционного мониторинга, подходящего для обычных или специализированных транспортных средств, главным образом с помощью специальной камеры для спереди, а также через специальный видеокабель для ведущего устройства MDVR. Видео и изображения сжимаются и обрабатываются, после чего сохраняются на жестком диске. Местоположение автомобиля может быть обнаружено в режиме реального времени модулем GPS и загружено на удаленный сервер через модуль 3G / 4G. Устройство поддерживает загрузку видео удаленно, чтобы осуществлять дистанционный мониторинг в реальном времени транспортного средства.

## 3.1  Работа системы

3.1.1 Вход в систему

Напоминание: если пароль выключен, нажмите кнопку LOGIN, чтобы войти в интерфейс меню.

Если пароль включен, нажмите кнопку LOGIN на пульте дистанционного управления, чтобы ввести пароль для входа в систему, как показано ниже:

Пароль по умолчанию для обычного пользователя - 000000, пароль по умолчанию администратора - 100000

Главное меню.

Главное меню включает в себя: Поиск, Систему, Запись, Сеть, Тревоги, Информацию.

### 3.1 .2 Меню Поиска.

Меню поиска включает в себя: Записи, Журнал, Изображение.

3.1.3  Записи.

Дата поиска: нажмите цифровую клавишу, чтобы ввести дату. По умолчанию используется текущая дата.

Время начала: нажмите цифровую клавишу, чтобы ввести дату, по умолчанию 00:00.

Время окончания: нажмите цифровую клавишу для ввода даты, по умолчанию 23:59.

Тип видео: нажмите кнопку [OK], чтобы выбрать тип запроса: Все видеозаписи \ Запись по тревоге \ Запись по датчику удара. По умолчанию выбраны Все видео.

Тип диска: нажмите кнопку [OK], чтобы выбрать тип диска: Главный / Зеркально / Запасной.

По умолчанию используется Главный диск.

Поиск: нажмите кнопку [OK], чтобы выбрать результаты поиска видео.

Нажмите клавиши со стрелками, чтобы выбрать видеофайл для просмотра.

Нажмите специальную кнопку [PTZ], чтобы начать воспроизведение видеофайла

Нажмите кнопку [ESC], чтобы выйти на один уровень вверх.

Выберите видеофайл, который хотите просмотреть, и нажмите кнопку [OK].

Нажмите клавиши со стрелками, чтобы выбрать «Первую», «Предыдущую», «Следующую» или «Последнюю» страницу. Нажмите кнопку [OK], чтобы отобразить информацию о странице.

Экспорт: выбранный видеофайл можно экспортировать на подключенное USB-устройство нажав кнопку [OK].

Воспроизведение: при нажатии кнопки [ОК], видеофайлы будут воспроизводиться поочереди с самого первого.

3.1.4  Поиск в журнале.

Это меню предназначено для запроса журнала работы устройства и записи работы.

Дата поиска: нажмите цифровую клавишу, чтобы ввести дату. По умолчанию используется текущая дата.

Тип журнала: выберите кнопкой [OK]: Все / Системный / Конфигурация / Хранение / Тревоги / Записи / Пользователи / Очистка / Оператор / Пользователи. По умолчанию выбран тип журнала Все.

Время начала: нажмите цифровую клавишу, чтобы ввести дату, по умолчанию 00:00.

Время окончания: нажмите цифровую клавишу для ввода даты, по умолчанию 23:59.

Поиск: нажмите кнопку [OK], чтобы выбрать результаты поиска журнала.

Нажмите клавиши со стрелками, чтобы выбрать «Первую», «Предыдущую», «Следующую» или «Последнюю» страницу. Нажмите кнопку [OK], чтобы отобразить информацию о странице.

3.1.5  Изображение.

Дата поиска: нажмите цифровую клавишу, чтобы ввести дату. По умолчанию используется текущая дата.

Время начала: нажмите цифровую клавишу, чтобы ввести дату, по умолчанию 00:00.

Время окончания: нажмите цифровую клавишу для ввода даты, по умолчанию 23:59.

Поиск: нажмите кнопку [OK], чтобы выбрать результаты поиска изображений.

Нажмите клавиши со стрелками, чтобы выбрать «Первую», «Предыдущую», «Следующую» или «Последнюю» страницу. Нажмите кнопку [OK], чтобы отобразить информацию о странице.

3.1.6 Меню настройки системы.

Меню настройки системы включает в себя: Настройку терминала, Управление пользователями, Время, Управление питанием, Настройка параметров и Форматирование

3.1.7 Настройки терминала.

С помощью настроек удаленного управления вы сможете изменить: номер устройства, номер телефона, автомобильный номер, номерной знак, номер шасси, тип транспортного средства, код региона, номер водительского удостоверения, код авторизации, название компании, телефонный сервис, тип терминала, идентификатор производителя, идентификатор терминала, и т.д.

3.1.8 Управление пользователями.

Пароль: вы можете включить или отключить аутентификацию пароля для доступа к меню.

Изменяется или настраивается пароль пользователей и администратора с помощью пульта дистанционного управления.

3.1.9  Настройка даты и времени.

Формат даты: выберите формат даты и нажмите кнопку [ОК].

Синхронизация времени: режим автоматического определения даты и времени при наличии модуля GPS (опция), NTP (опция).

Время превышения: задержка выключения регистратора после отключения зажигания транспортного средства.

Дата: нажмите цифровую клавишу, чтобы ввести текущую дату.

Время: нажмите цифровую клавишу, чтобы ввести текущее время.

Часовой пояс: настройка часового пояса местоположения устройства

3.1.10 Настройка питания.

«Режим питания»: нажмите цифровые клавиши, чтобы выбрать тип включения: По поступлению питания (ACC) / По расписанию. По умолчанию стоит режим ACC.

«Задержка выключения»: нажмите цифровые клавиши, чтобы ввести время. По умолчанию 5 минут. Можно установить значение 1440 минут.

«Время экрана»: нажмите цифровые клавиши, чтобы ввести время, по умолчанию 60 минут, можно установить на 0-1440 минут

«Включение питания»: нажмите цифровую клавишу для ввода времени. Установите время начала таймера.

«Выключение питания»: нажмите цифровую клавишу для ввода времени. Установите время выключения таймера.

«Запись»: CH 1 CH 2 CH 3 CH 4. Возможность выбора записываемых каналов

3.1.11 Управление параметрами.

Импорт параметров: импортируйте данные конфигурации с SD-карты на текущее устройство.

Экспорт параметров: экспортируйте всю конфигурационную информацию текущего устройства на SD-карту.

Сохранение настроек пользователя: сохранение заданных параметров устройства текущего пользователя.

Сброс по умолчанию: все параметры устройства сбросятся на заводские установки. Эта операция очистит все настройки устройства.

Восстановить настройки: восстановление параметров устройства на сохраненные настройки пользователя.

3.1.12  Формат диска.

Выберите DISK1 / DISK2 с помощью клавиш управления.

Нажмите кнопку [OK], чтобы отформатировать выбранный диск.

3.1.13 Меню настройки записи.

Меню настройки записи включает в себя: Настройки записи, Основной поток, Доп. поток, Запись по расписанию, Настройки записи на диск и OSD (настройки наложения на видео: даты, времени, номера, GPS координат)

3.1.14 Основные настройки записи.

TV система: PAL / NTSC, нажмите [OK], чтобы выбрать систему цветности.

Тип камеры: можно переключать тип подключаемых камер.

Разрешение воспроизведения: выберите кнопкой [OK]: 720x576 / 1024x768 / 1280x720 / 1920*1080.

Просмотр: выберите режим отображения каналов записи.

Режим записи: Автоматический / Запись по времени / Запись по тревоге.

Время пакета: Стандарт видеонаблюдения.

Основной поток.

Настройка потока и качества.

Активировать канал: канал предварительной записи, нажмите клавишу [OK], чтобы выбрать ВКЛ / ВЫКЛ.

Разрешение: нажмите кнопку [OK], чтобы выбрать разрешение D1/HD1/CIF/720/1080.

FPS (Частота кадров в секунду): нажмите кнопку [OK], чтобы выбрать от 1 до 25.

Качество изображения: нажмите кнопку [OK], чтобы выбрать от 0 до 7.

Запись аудио: нажмите кнопку [OK], чтобы выбрать ВКЛ / ВЫКЛ.

Зеркало: режим отображения камер: Выкл / Зеркальность / Переворот / Переворот + Зеркальность.

Быстрые настройки: разрешение всех каналов может быть установлено одновременно. Нажмите кнопку [OK]: D1 / HD1 / CIF / 720P / 1080P.

Дополнительный поток (Субпоток).

Это меню используется для установки параметров передаваемого потока.

Чем выше разрешение и скорость кодирования, тем четче видео. Чем выше частота кадров, тем выше скорость видео. Но чем больше видео занимает пространства, тем выше потребность в пропускной способности. В настоящее время сеть 3G поддерживает только сетевую передачу CIF в режиме реального времени, субпоток устройства может устанавливать CIF \ HD1 \ D1

Разрешение: выберите кнопкой [OK]: D1 / HD1 / CIF.

Частота кадров в секунду (FPS): выберите кнопкой [OK]: 10-25.

Качество изображения: выберите кнопкой [OK]: 2-7.

3.1.15 Расписание.

Это меню используется для настройки записи по расписанию.

Установите время начала и время окончания записи по времени и нажмите кнопку [Сохр.].

3.1.16  Диск.

Когда есть несколько дисков, можно настроить их параметры записи и приоритет.

Предзапись (Запись по тревоге): выберите цифровыми клавишами, 0~60 s.

Задержка сигнала тревоги: выберите цифровыми клавишами, 120~3600 s.

Файлы тревоги на сервер: тревожные файлы будут скопированы на сервер, при наличии необходимых модулей

Защита файлов тревоги: установите время сохранения файла аварийного сигнала, выберите цифровыми клавишами, 3 - 45 дней.

Диск и Использование: выберите режимы записи на разные диски, нажав на кнопку [OK] : Нет / Запись / Зеркало / Резервное копирование.

#### 3.1.17 OSD (наложение на видео: даты, времени, номера, GPS координат).

Время: выберите кнопкой [OK]: ВКЛ / ВЫКЛ.

Номер: выберите кнопкой [OK]: ВКЛ / ВЫКЛ.

GPS: выберите кнопкой [OK]: ВКЛ / ВЫКЛ.

Тревога (USR DEF): выберите кнопкой [OK]: ВКЛ / ВЫКЛ.

3.1.18 Меню настройки сети.

Меню настройки записи включает в себя: Настройки сервера, Локальные настройки, Настройки SIM-карты, Wi-Fi.

3.1.19 Сервер.

Установите IP-адрес сервера и порт.

3.1.20 Локальные настройки.

Тип сети: выберите кнопкой [OK]: Локальная / Wi-Fi / Внешнее устройство

IP адрес: задайте IP-адрес устройства, настройте один и тот же сегмент сети на центральный сервер. Настройте маску подсети, шлюз, MAC-адрес и т. д.

3.1.21 SIM карта.

Активировать: выберите кнопкой [OK]: ВКЛ / ВЫКЛ.

Тип сети: выберите тип сети: WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/TDDLTE/TDDLTE-1/TDDLTE-2.

APN: точка доступа.

Имя пользователя и пароль: укажите имя пользователя и пароль беспроводной сети.

3.1.21 Wi-Fi.

Активировать: выберите кнопкой [OK]: ВКЛ / ВЫКЛ.

Кодировка: выберите кнопкой [OK]: ВКЛ / ВЫКЛ.

Тип аутентификации: выберите кнопкой [OK]: Открыть / Поделиться / WPA / WPA-PSK.

Тип кодировки выберите кнопкой [OK]: Нет / WEP / TKIP / AES

Режим работы: AP (точка доступа) / Station

При выборе Station настраиваются: SSID, пароль, IP-адрес, шлюз, маска подсети.

3.1.22 Настройки тревоги.

Меню настройки записи включает в себя: IO Тревога, Скорость, G SENSOR (датчик удара), Детектор движения, Напряжение, Сериал (управление последовательным портом), PTZ (Настройка параметров камер PTZ).

3.1.23 Сигнал тревоги (Аварийный сигнал).

#### Включите: выберите кнопкой [OK]: ВЫКЛ / Экстренный / Передняя дверь / Средняя дверь / Задняя дверь / Правый поворотник / Левый поворотник / Торможение / Задний ход / Резерв1 / Разговор.

#### Уровень тревоги: выберите кнопкой [OK]: Высокий / Низкий.

#### Задержка: выберите нажатием цифровых клавиш.

#### Ожидание: выберите нажатием цифровых клавиш.

#### Запись: выберите кнопкой [OK]: ВКЛ / ВЫКЛ.

#### Соединение: выберите кнопкой [OK]: ВЫКЛ / Выход 1/ Выход 2/ Зуммер / Скрин

Просмотр: выберите канал нажав кнопку [OK].

3.1.24 Сигнал скорости.

#### Активировать: выберите кнопкой [OK]: ВКЛ / ВЫКЛ.

#### Предел: выберите нажатием цифровых клавиш.

Задержка: выберите нажатием цифровых клавиш.

Продолжительность: выберите нажатием цифровых клавиш.

Запись: выберите кнопкой [OK]: ВКЛ / ВЫКЛ.

Тип соединения: выберите кнопкой [OK]: ВЫКЛ/ Выход 1/ Выход 2 / Зуммер.

Синхронизация скорости: выберите кнопкой [OK]: GPS / Транспорт / Смешанный.

Единица измерения: km/h, mi/h, nm/h.

3.1.25 Сигнал G-SENSOR (датчика удара).

#### Активировать: выберите кнопкой [OK]: ВКЛ / ВЫКЛ.

#### Предел: выберите нажатием цифровых клавиш.

Ожидание: выберите нажатием цифровых клавиш.

Запись: выберите кнопкой [OK]: ВКЛ / ВЫКЛ.

Тип соединения: выберите кнопкой [OK]: ВЫКЛ/ Выход 1/ Выход 2 / Зуммер.

Задержка: выберите нажатием цифровых клавиш.

3.1.26  Сигнал детектора движения.

#### Активировать: выберите кнопкой [OK]: ВКЛ / ВЫКЛ.

#### Предел: выберите нажатием цифровых клавиш.

Чувствительность: выберите кнопкой [OK] от 0 до 7.

Запись: выберите кнопкой [OK]: ВКЛ / ВЫКЛ.

Тип соединения: выберите кнопкой [OK]: ВЫКЛ/ Выход 1/ Выход 2 / Зуммер.

Задержка: выберите нажатием цифровых клавиш.

3.1.27  Сигнал напряжения.

#### Активировать: выберите кнопкой [OK]: ВКЛ / ВЫКЛ.

#### Предел: выберите нажатием цифровых клавиш.

Ожидание: выберите нажатием цифровых клавиш.

Тип соединения: выберите кнопкой [OK]: ВЫКЛ/ Выход 1/ Выход 2 / Зуммер.

Задержка: выберите нажатием цифровых клавиш.

3.1.28 Сериал (управление последовательным портом).

Внешнее устройство: выберите тип внешнего устройства и нажмите кнопку [OK].

Скорость передачи: выберите кнопкой [OK]: 600/1200/1800/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200

Бит данных: выберите кнопкой [OK]: 6/7/8

Стоповый бит: выберите кнопкой [OK]: 1/1.5/2。

Контрольный бит: выберите кнопкой [OK]: Even/Odd/None/Mark/Space.

#### 3.1.29 PTZ (Настройка параметров камер PTZ).

#### Тип протокола：Pelco-D/Pelco-P.

#### Номер адреса: выберите нажатием цифровых клавиш.

#### Предустановленный бит: выберите нажатием цифровых клавиш.

3.1.30 Системная информация

# Часто задаваемые вопросы.

В: Потеря выходного видеосигнала.

О: 1. Проверьте состояние видеорегистратора:  входное напряжение устройства, подключение силового кабеля, GND (массу) - соединение с батареей, предохранитель.

2. Проверьте питание экрана.

3. Проверьте подключение видеовыхода и экранного кабеля.

В: Устройство продолжает перезагрузку.

О: 1) Проверьте рабочее напряжение, достаточно ли оно высокое для продолжения работы.

2) Ошибка HDD / SD-карты, отформатируйте устройство хранения и повторно включите устройство.

В: Устройство работает с HDD, но не записывает.

A: 1) Проверьте  отформатированы или нет SD / HDD, если нет, войдите в основное меню  и отформатируйте HDD / SD-карту.

2) Если установлен режим записи по таймеру  и запись не происходит, проверьте  установлено ли правильно время операции.

3) Проверьте подключен ли жесткий диск правильно, горит ли индикатор HDD / SD.

В: Видеофайлы потеряны или отсутствуют в определенный промежуток времени.

О: 1. Определите потерянное видео и период времени, когда это произошло.

Проверьте, что не было ли устройство настроено на задержку записи.

7.1 Вопросы, связанные с работой GPS:

В: GPS работает, но информация отсутствует.

A: 1) Проверьте наличие модуля GPS.

2) Проверьте места соединения антенны GPS,  попробуйте  установить на открытом  месте с сильным сигналом.

3) При тестировании в офисе, попробуйте установить GPS антенну в окне.

В: Неточности GPS местоположения на карте.

О: Сигнал есть и GPS-модуль позиционирован; существует  много причин, вызванных смещением, правительственным ограничением, допустимыми ошибками, прерыванием сигнала GPS.

7.2 Часто задаваемые вопросы по клиентскому ПО:

В: Устройство работает, но не видит автомобиль и видео на клиентском программном обеспечении.

О: 1) Проверьте, работает ли центральный сервер и используемый номер устройства.

2) Проверьте параметры IP-сервера и порта.

3) Проверьте, используются ли 3G или WIFI модули для подключения, соответствуют ли  модулям 3G WCDMA или EVDO SIM-карты, подключена ли антенна 3G нормально.

Если устройство по-прежнему не работает, пожалуйста, предоставьте нам самую подробную информацию для технической поддержки.

7.3 Другие вопросы:

В: Потеря видео в определенном канале.

О: Возможные причины следующие:

1) Этот канал не подключен к видеовходу, либо он поврежден.

2) Камера этого канала сломана или работает ненормально.

3)Если камера принимает электроэнергию непосредственно от оборудования, может быть

электрическое напряжение оборудования недостаточно для работы камеры.

В: Не удается воспроизвести файлы на ПК.

О: Возможные причины:

1) Не был выбран путь к файлу записи или документу; выберите верный путь.

В: Пульт дистанционного управления не работает.

A: Вероятна одна из следующих причин:

- Пульт дистанционного управления не имеет батарею.

- Повреждение пульта дистанционного управления.

- Повреждения устройства.

В: Во время воспроизведения карта не отображается.

О: Возможные причины следующие:

Сетевой кабель не подключен к ПК; сеть работает, но компьютер не может подключиться  к интернету;

В: Как происходит циклическая запись.

О: SD-карта и жесткий диск будут записываться циклично. Когда они заполнятся, исходные видеозаписи удаляются и на их место будут записаны новые файлы автоматически.

# Text boxes

Перед установкой и использованием внимательно прочитайте следующее предупреждение.

- Регистратор питается от блока питания постоянного напряжения  в пределах 8В.-36В. При подключении соблюдайте полярность. Не допускайте короткого замыкания.

- После подключения камеры начальное напряжение должно быть более 30 Вт (потребление электроэнергии может отличаться в зависимости от внешнего оборудования), блок питания должен обеспечивать питание мощностью более 30 ВТ.

- Все провода, соединяющие блок питания и MDR 8210 должны быть достаточно толстыми, чтобы выдерживать напряжение более, чем 60 Вт. Например, если блок питания транспортного средства обеспечивает напряжение в 12 В, то питающий провод должен выдерживать напряжение силой тока в 5 А или более.

- Установите оборудование в сухом помещении, избегайте влаги, пыли, аэрозолей и т. д.

- Чтобы продлить срок службы оборудования, пожалуйста, установите оборудование в автомобиле, где вибрация минимальна;

- Оборудование должно быть установлено в вентилируемом месте;

- Убедитесь, что оборудование находится вдали от источника тепла в транспортном средстве, на оборудовании не должны лежать предметы;

- Оборудование должно быть установлено как можно дальше от источников с электромагнитными полями и создающими помехи;

- Убедитесь, что пассажиры или водители не могут повредить какой-либо компонент оборудования.

- Рекомендуется, чтобы кабель питания имел  термо-влаго-защиту  и  защиту против  случайного попадания горючего, что может вызвать  короткое замыкание или другие повреждения, возможные при длительном воздействии вибрации транспортного средства.;

- Не открывайте и не демонтируйте оборудование без помощи специалиста.

Пожалуйста, ознакомьтесь с этой инструкцией по эксплуатации

ACC （Желтый）

Кабель. (КРАС)

Клемма. +

Кабель. (ЧЕРН)

Клемма. -

24V

Тревожный выход

Сервер будет контролировать и управлять автомобилем по номеру устройства удаленно, посредством сети 3G / 4G.

Если подключен модуль GPS, дата и время будут установлены по умолчанию при выборе часового пояса.

Это меню предназначено для настройки режимов управления питанием и распределения питания.

Систему цветности PAL / NTSC следует выбирать в соответствии с системой цветности камеры.

Выберите тип камер, которые хотите подключить

Сигнал датчика удара должен сначала скорректировать координаты. Для этого транспортное средство должно быть установлено на горизонтальной поверхности для калибровки нуля.